Технические требования к DCP

|  | Допустимо | Предпочтительно |
| --- | --- | --- |
| Формат видео | 2D | 2D |
| Частота кадров | 24, 25 | любой из допустимых |
| Разрешение изображения | до 2048 по горизонтали, до 1080 по вертикали | 2048x858 Scope |
| Соотношение сторон | 2.39, 1.85 | любой из допустимых |
| Формат кодирования видео | JPEG2000, MPEG-2 | JPEG2000 |
| Размер видео пакета | до 500гб | до 150гб |
| Размер всех файлов плей-листа | до 700гб | до 200гб |
| Битрейт | до 250Мбит/сек | не более 220Мбит/сек |
| Цветовое пространство | XYZ | XYZ |
| Формат кодирования звука | PCM, Dolby Digital (AC-3), Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II, Dolby Surround EX, Dolby Stereo | любой из допустимых |
| Формат кодирования субтитров | PNG | PNG |
| Тип интерфейса подключения носителя | USB 2.0/3.0, eSATA (с кабелем в комплекте) | eSATA (с кабелем в комплекте) |
| Файловая система носителя | FAT32, Ext2, Ext3, NTFS | Ext3 |
| Оформление носителя | На коробке/пакете или иной упаковке снаружи и на самом носителе внутри (диске/флешке и тп) должна быть наклейка с названием фильма на оригинальном языке и на русском языке, компания, контактный телефон. | только допустимое |
| KDMs | только в zip архиве | только допустимый |