|  | Допустимо | Предпочтительно |
| --- | --- | --- |
| Разрешение видео: | от 640 до 1920 по горизонтали, от 480 до 1080 по вертикали | 720p или 1080p |
| Соотношение сторон: | 16:9, 2.39:1 или 4:3 | 16:9 |
| Частота кадров: | 23,976; 24; 25; 29,97; 30; 50; 59,94; 60 | 24, 25, прогрессивная развертка |
| Контейнер видео: | .mp4 (кодек H.264) или .mov (кодек Pro-Res 422 или H.264) | любой из допустимых |
| Битрейт видео: | от 6 Mbps до 45 Mbps | 10 Mbps для 720p, 30 Mbps для 1080p |
| Формат звука: | стерео; AAC, PCM, Dolby Digital (AC-3), MP3; 44,1 или 48 кГц; от 16 до 32 бит, от 256 kbps до 1411 kbps | стерео; AAC; 44,1 или 48 кГц; 24 или 32 бит; 320 kbps |
| Формат субтитров: | вшитые в изображение | вшитые в изображение |

Технические требования